| Các vấn đề cấn kiểm tra | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngoại thất |  |  |  |
| Mái nhà: Kiểm tra bề ngoài các ván lợp ở mặt đất. Xem có những ván lợp nào hỏng và những mảnh vỡ. Dỡ và kiểm tra các ống máng. |  |  |  |
| Dỡ và kiểm tra các ống máng: Kiểm tra và dịch chuyển bất kỳ mảnh vỡ để đảm bảo đường ống nước không bị tắc từ nền móng. |  |  |  |
| Lớp ván gỗ ngoài giàn khung: Với gạch, xem nên trang trí với gạch hay nề. Đối với lớp gỗ ngoài, xem có bị cong vênh không.Kiểm tra tất cả các bề mặt đã sơn. |  |  |  |
| Cửa ra vào và cửa sổ: Kiểm tra những chỗ bít ở cửa sổ và cửa ra vào, sự lắp kính quanh các cửa sổ. |  |  |  |
| Bãi cỏ và vườn: Xem các cây to, các thân bởi vôi gạch đổ nát có thể lôi cuốn những sâu bọ ăn gỗ. |  |  |  |
| Nhựa đường: Kiểm tra các vết nứt và hư hỏng. Gắn lại nó nếu cần thiết. |  |  |  |
| Lò sưởi và máy lạnh: Đảm bảo một khối thống nhất không bị tắc nghẽn. Làm sạch chúng với những vòi nước làm vườn. |  |  |  |
| Nội thất |  |  |  |
| Gác mái: Khảo sát những dấu hiệu rò rỉ |  |  |  |
| Nhà tắm: Khảo sát những dấu hiệu rò rỉ , đặc biệt là xung quanh toilet và dưới bồn chậu rửa bát (đá vinyl sẽ không đổi màu nếu nước ở dưới nó). Kiểm tra vữa lỏng ở bất kỳ đá ceramic nào. |  |  |  |
| Bếp: Kiểm tra những dấu hiệu rò rỉ dưới bồn chậu rửa bát, kiểm tra đốt cháy trên bếp lò, kiểm tra vữa lỏng trên gạch ceramic. |  |  |  |
| Bếp: Lau sạch bụi tụ điện của tủ lạnh (đoạn sau) |  |  |  |
| Hệ thống lò sưởi: Thay đổi bộ lọc, kiểm tra cuộn để tích tụ |  |  |  |
| Lò sưởi nước: Kiểm tra dấu hiệu rò rỉ |  |  |  |
| Lò sưởi nước: Ống dẫn để di chuyển bất cứ cặn nào, trong các phần với nước cứng (có hoà tan nhiều muối vô cơ), thoát nước 3 tháng một lần |  |  |  |
| Máy dò khói: Kiểm tra sự vận hành |  |  |  |
| Máy dò khói: Thay pin |  |  |  |
| Nền móng hoặc bể cá: Kiểm tra rạn nứt hoặc bất cứ dấu hiệu ẩm ướt hoặc rò rỉ. Kiểm tra những dấu hiệu mối hoặc sâu que ăn gỗ. |  |  |  |

Nghiêm Thuý Giang dịch

(Nguồn tin: T/C Building a model house)